## Slide 1: Código de colores y manejo de óhmetro

## Slide 2: Tabla básica

## Slide 3: Uso del código
En la resistencia vienen cuatro bandas cada una con un color.
Los tres primeros corresponden a valores aparecidos en la tabla.
  El primero denotará el valor más significativo de la resistencia,
  el segundo el valor relativo siguiente; y
  el tercero la potencia de diez a que debe multiplicarse el número formado por los dos dígitos anteriores.

## Slide 4: Ejemplo

## Slide 5: Uso del código
El cuarto color corresponde a la tolerancia y se da así:
  oro = ± 5%
  plata = ± 10%
  Sin color ± 20%
La quinta franja, si se presenta indica el INDICE DE FALLA, es decir la
cantidad de resistencia que cambiará después de mil horas de uso de la resistencia:
  café = 1%
  rojo = 0.1%
  naranja = 0.01%
  amarillo = 0.001%

## Slide 6: Óhmetro
Aparato para medir la resistencia eléctrica
Escalas: Ω, X10, X100, X1KΩ, X100KΩ y X1MΩ.
Uso:
Lectura nominal de la resistencia
Colocar escala de resistencias
Seleccionar la escala más apropiada de acuerdo al valor nominal
Medir en paralelo (Cabeza-cabeza y cola con cola) aislada del circuito y sobre el proto-board.