## Slide 1: Asociación de resistencias y análisis de circuitos simples

## Slide 2: Código de colores
Color de la banda |  | Valor cifra significati. | Multiplicador | Tolerancia
Negro |  | 0 | 1 | 
Marrón |  | 1 | 10 | 1%
Rojo |  | 2 | 100 | 2%
Naranja |  | 3 | 1 000 | 
Amarillo |  | 4 | 10 000 | 
Verde |  | 5 | 100 000 | 0,5%
Azul |  | 6 | 1 000 000 | 0,25%
Violeta |  | 7 | 10 000 000 | 0,1%
Gris |  | 8 | 100 000 000 | 
Blanco |  | 9 | 1 000 000 000 | 
Dorado |  |  | 0.1 | 5%
Plateado |  |  | 0.01 | 10%
Ninguno |  |  |  | 20%

## Slide 3: Código de colores
Rojo Negro Verde
2 0 x 105
2 MΩ
=2±2*0.1%
= (1.8-2.2 M Ω)
café = 1%, rojo = 0.1%, naranja = 0.01%, amarillo = 0.001%

## Slide 4: Análisis y diseño de circuitos
Análisis: Encontrar los valores de v, i y p de uno o mas elementos del circuito
Hallar el valor de una o varias resistencias que cumplan las condiciones de requerimientos del usuario, en voltaje, potencia o corriente

## Slide 5: ANALISIS

## Slide 6: Serie
Cola de una resistencia va con la cabeza de la siguiente. Una detrás de otra
Características:
R equivalente es
La corriente es igual para cada elemento del circuito y es i=v/r
El voltaje que la fuente entrega al circuito es la suma del voltaje consumido por las resistencias
La potencia que la fuente entrega al circuito es la suma de la potencia consumida por las resistencias

## Slide 7: Ejemplo 1
Suponga
R1= 1K
R2= 2K
R3= 0,6K
Vf= 1,5 v
Analizar el circuito

## Slide 8: Solución
R equivalente es =R1+R2+R3=1K+2K+0,6K=3,6 kΩ
La corriente es igual para cada elemento del circuito y es i=v/R=1,5V/3,6kΩ=0,417 .mA=i1=i2=i3
≡

## Slide 9
El voltaje que la fuente entrega al circuito es la suma del voltaje consumido por las resistencias
  V1=R1*i1=1k*0,417 .mA=0,417 v
  V2=R2*i2=2k*0,417 .mA=0,834 v
  V1=R1*i1=0,6k*0,417 .mA=0,250 v
  .v1+v2+v3=0,417+0,834+0,250=1,5 V
La potencia que la fuente entrega al circuito es la suma de la potencia consumida por las resistencias
Pentre=vfuente*i=1,5v*0,417mA=0.626 .mW
.p1=v1*i1=0,417 v*0,417 .mA=0,174 .mW
.p2=v2*i2=0,934 v*0,417 .mA=0,348 .mW
.p1=v3*i3=0,25 v*0,417 .mA=0,104 .mW
Pt=p1+p2+p3= 0,174 .mW+ 0,348 .mW+ 0,104 .mW= 0,626

## Slide 10: Problema 2
Analizar el circuito de la figura

## Slide 11: Solución
R equivalente es =R1+R2+R3=1K+4K+5K=10 kΩ
La corriente es igual para cada elemento del circuito y es i=v/R=9V/10kΩ=0,9 .mA=i1=i2=i3
≡

## Slide 12
El voltaje que la fuente entrega al circuito es la suma del voltaje consumido por las resistencias
  V1=R1*i1=1k*0,9 .mA=0,9 v
  V2=R2*i2=4k*0,9 .mA=3,6 v
  V1=R1*i1=5k*0,9 .mA=4,50 v
  .v1+v2+v3=0,9+3,6+4,5=9 V
La potencia que la fuente entrega al circuito es la suma de la potencia consumida por las resistencias
Pentre=vfuente*i=9v*0,9mA=8.1 .mW
.p1=v1*i1=0,9 v*0,9 .mA=0,81 .mW
.p2=v2*i2=3,6 v*0,9 .mA=3,24 .mW
.p1=v3*i3=4,5 v*0,9 .mA=4,05 .mW
Pt=p1+p2+p3= 0,81 .mW+ 3,24 .mW+ 4,05 .mW= 8,1 .mW

## Slide 14: Paralelo
Cola de una resistencia va con la cabeza de la siguiente. Una detrás de otra
Características:
R equivalente es
El voltaje es igual para cada elemento del circuito y es v=i*r
La corriente que la fuente entrega al circuito es la suma de las corrientes consumidas por las resistencias
La potencia que la fuente entrega al circuito es la suma de la potencia consumida por las resistencias

## Slide 15: Ejemplo 1
Suponga
R1= 1K
R2= 2K
R3= 0,6K
Vf= 1,5 v
Analizar el circuito

## Slide 16: Solución
R equivalente es =1/(1/R1+1/R2+1/R3)=1/(1/1K+1/2K+1/0,6K)=315,789 Ω
El voltaje es igual para cada elemento del circuito y es la de la fuente, es decir 1,5V= v1=v2=v3
≡

## Slide 17
La corriente que suministra la fuente al circuito es la suma de la corriente consumida por las resistencias
  i=vfuente/Req=1,5v/315,789= 0,00475001 = 4,75001 mA
  .i1=v1/R1=1,5v/1k=1,5 mA
  .i2=v2/R2=1,5v/2k=0,75 mA
  .i3=v3/R3=1,5v/0,6k=2,5 mA
  .v1+v2+v3=1,5 mA+0,75 mA +2,5 mA =4,75 mA
La potencia que la fuente entrega al circuito es la suma de la potencia consumida por las resistencias
Pentre=vfuente*i=1,5v*4,75 mA=7.125 .mW
.p1=v1*i1=1,5 v*1,5 .mA=2,25 .mW
.p2=v2*i2=1,5 v*0,75 .mA=1,125 .mW
.p1=v3*i3=1,5 v*2,5 .mA=3,75 .mW
Pt=p1+p2+p3= 2,25 .mW+ 1,125 .mW+ 3,75 .mW= 7,125 mW

## Slide 18: Problema 2
Analizar el circuito de la figura

## Slide 19: Solución
R equivalente es =1/(1/R1+1/R2+1/R3)=1/(1/1K+1/4K+1/5K)=690 Ω
El voltaje es igual para cada elemento del circuito y es la de la fuente, es decir 9V= v1=v2=v3, i=v/Requi=9v/690Ω=13,043 mA
≡

## Slide 20
La corriente que suministra la fuente al circuito es la suma de la corriente consumida por las resistencias
  i=vfuente/Req=9v/0,69K= 13,043 mA
  .i1=v1/R1=9v/1k=9 mA
  .i2=v2/R2=9v/4k=2,25 mA
  .i3=v3/R3=9v/5k=1,8 mA
  .v1+v2+v3=9 mA+2,25 mA +1,8 mA =13,05 mA
La potencia que la fuente entrega al circuito es la suma de la potencia consumida por las resistencias
Pentre=vfuente*i=9v*13,043 mA=117.387 .mW
.p1=v1*i1=9 v*9 .mA=81 .mW
.p2=v2*i2=9 v*2,25 .mA=20,25 .mW
.p1=v3*i3=9 v*1,8 .mA=16,2 .mW
Pt=p1+p2+p3= 81 .mW+ 20,25 .mW+ 16,2 .mW= 117,45 mW

## Slide 21: Mixto
Combinación de asociación serie-paralelo

## Slide 22: Conexión Delta

## Slide 23: Conexión Estrella

## Slide 24: Conversión delta estrella

## Slide 25: Conversor estrella delta