## Slide 1: Análisis de circuitos mixtos

## Slide 2: Circuito Mixto

## Slide 3: Solución
1. Hallar Resistencia equivalente
De atrás hacia adelante se empieza a resolver el circuito, es decir la de 600 Ω con la de 2 k que están en paralelo
Y finalmente

## Slide 4: 2. Hallar corriente equivalente del circuito
A≈1,02632 mA
3. Con la corriente hallar la potencia entregada
1,53947mW
En resumen sobre la R equivalente se tiene:
  .v=1,5V
  .i=1,02632mA
  .p=1,53947mW

## Slide 5: 4. Al siguiente circuito se le busca a cada resistencia v, i y p.
 | R1K | R461,538
R¦Ω¦ | 1000 | 461,538
I¦A¦ | 0,00102632 | 0,00102632
V¦V¦ |  | 
P¦W¦ |  | 
.v=Ri

## Slide 6: 4. Al siguiente circuito se le busca a cada resistencia v, i y p. Este es el resumen
 | R1K | R461,538
R¦Ω¦ | 1000 | 461,538
I¦A¦ | 0,00102632 | 0,00102632
V¦V¦ |  | 
P¦W¦ |  | 
.v=Ri
 | R1 | R461,5 | EQUIVALENTE
RΩ | 1000 | 461,538 | 1461,538
I ¦A¦ | 0,00102632 | 0,00102632 | 0,00102632
V ¦V¦ | 1,02631611 | 0,47368389 | 1,5
P ¦W¦ | 0,00105332 | 0,00048615 | 0,00153947

## Slide 7: 5. Ahora al circuito de la figura se le repite lo mismo, que es el original
Como lo de R1 ya esta resuelto ahora hacemos la de 2k y la de 0,6k. Como están en paralelo lo que es común o igual es el votaje
V2K=V0,6K=0,47368389V
Con ello se encuentra la corriente y la potencia
 | R2K | R0,6K
RΩ | 2000 | 600
I ¦A¦ |  | 
V ¦V¦ | 0,47368389 | 0,47368389
P ¦W¦ |  | 

## Slide 8: Al obtener las potencias, va la tabla general
 | R2K | R0,6K | EQUIVALENTE
RΩ | 2000 | 600 | 461,538462
I ¦A¦ | 0,00023684 | 0,00078947 | 0,00102632
V ¦V¦ | 0,47368389 | 0,47368389 | 1,5
P ¦W¦ | 0,00011219 | 0,00037396 | 0,00048615
 | R1 | R2K | R0,6K
RΩ | 1000 | 2000 | 600
I ¦A¦ | 0,00102632 | 0,00023684 | 0,00078947
V ¦V¦ | 1,02631611 | 0,47368389 | 0,47368389
P ¦W¦ | 0,00105332 | 0,00011219 | 0,00037396

## Slide 9: Segundo Circuito Mixto

## Slide 10: Solución
1. Hallar Resistencia equivalente
De atrás hacia adelante se empieza a resolver el circuito, es decir la de 5kΩ con la de 4k que están en paralelo
Y finalmente

## Slide 11: 2. Hallar corriente equivalente del circuito
A≈2,793103mA
3. Con la corriente hallar la potencia entregada
25,13793 mW
En resumen sobre la R equivalente se tiene:
  .v=9V
  .i= mA
  .p= 25,13793 mW

## Slide 12: 4. Al siguiente circuito se le busca a cada resistencia v, i y p.
.v=Ri
 | R1k | R2,222k
RΩ | 1000 | 2222,22222
I ¦A¦ | 0,0027931 | 0,0027931
V ¦V¦ |  | 
P ¦W¦ |  | 

## Slide 13: 4. Al siguiente circuito se le busca a cada resistencia v, i y p. El resumen va así:
 | R1K | R2,222k
R¦Ω¦ | 1000 | 2222,22…
I¦A¦ | 0,00102632 | 0,00102632
V¦V¦ |  | 
P¦W¦ |  | 
.v=Ri

## Slide 14: 5. Ahora al circuito de la figura se le repite lo mismo, que es el original
Como lo de R1k ya esta resuelto ahora hacemos la de 4k y la de 5k. Como están en paralelo lo que es común o igual es el voltaje
V2K=V0,6K=6,20689655V
Con ello se encuentra la corriente y la potencia
 | R4K | R5K | EQUIVALENTE
RΩ | 4000 | 5000 | 2222,22222
I ¦A¦ |  |  | 0,0027931
V ¦V¦ | 6,20689655 | 6,20689655 | 9
P ¦W¦ |  |  | 

## Slide 15: Al obtener las potencias, va la tabla general
 | R4K | R5K | EQUIVALENTE
RΩ | 4000 | 5000 | 2222,22222
I ¦A¦ | 0,00155172 | 0,00124138 | 0,0027931
V ¦V¦ | 6,20689655 | 6,20689655 | 9
P ¦W¦ | 0,00963139 | 0,00770511 | 0,0173365
 | R1k | R4K | R5K | EQUIVALENTE
RΩ | 1000 | 4000 | 5000 | 2222,22222
I ¦A¦ | 0,0027931 | 0,00155172 | 0,00124138 | 0,0027931
V ¦V¦ | 2,79310345 | 6,20689655 | 6,20689655 | 9
P ¦W¦ | 0,00780143 | 0,00963139 | 0,00770511 | 0,02513793