## Slide 1: Conceptos básicos

## Slide 2: Objetivos
Explicar las magnitudes y los sistemas de unidades utilizados en los circuitos eléctricos.
Identificar los elementos básicos que constituyen un circuito eléctrico.

## Slide 3: Conceptos básicos
Sistema de unidades
Albores de la ciencia eléctrica
Circuitos eléctrico y flujo de corriente
Voltaje
Potencia y energía

## Slide 4: Unidades de medición

## Slide 5: Sistema internacional de mediciones
Creado en 1960 por la Conferencia Internacional de pesas y medidas que cumple algunas reglas:
Las unidades fundamentales son la longitud, la masa, la temperatura, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad lumínica. Las que no aparecen aquí son derivadas
Los símbolos de unidades que corresponden a nombres propios van en mayúscula los demás No
Hace uso del sistema decimal para relacionar cantidades (múltiplos y submúltiplos)

## Slide 6: Unidades básicas
CANTIDAD | NOMBRE | SIMBOLO
Longitud | metro | m
Masa | Kilogramo | Kg
Tiempo | segundo | s
Corriente eléctrica | Ampere | A
Temperatura termodinámica | Kelvin | K
Cantidad de sustancia | mol | mol
Intensidad luminosa | Candela | cd

## Slide 7: Algunas unidades derivadas
CANTIDAD | NOMBRE DE LA UNIDAD | FORM | SIMB
Aceleración lineal | Metro por segundo por segundo | m/s2 | 
Velocidad lineal | Metro por segundo | m/s | 
Frecuencia | hertz | s-1 | Hz
Fuerza | newton | kg·m/s2 | N
Presión o esfuerzo | pascal | N/m2 | Pa
Densidad | Kilogramo por metro cúbico | Kg/m3 | 
Energía o trabajo | joule | N·m | J
Potencia | watt | J/s | W
Carga eléctrica | Coulomb | A·s | C
Potencial eléctrico | Volt | W/A | V
Resistencia eléctrica | Ohm | V/A | Ω
Conductancia eléctrica | Siemens | A/V | S
Capacitancia eléctrica | Farad | C/V | F
Flujo magnético | Weber | V·s | Wb
Inductancia | Henry | Wb/A | H

## Slide 8: Múltiplos y submultiplos
Múltiplos y submúltiplos establecidos por el SI |  |  |  |  | 
Múltiplos |  |  | Submúltiplos |  | 
Prefijo | Símbolo | Valor numérico | Prefijo | Símbolo | Valor numérico
Tera- Giga- Mega- Kilo- Hecto- Deca- | T G M K H D | 1012 109 106 103 102 101 | deci- centi- mili- micro- nano- pico- | d c m μ n p | 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12

## Slide 9: Notación científica

## Slide 10: Ejercicios
Presentar en notación científica y en la unidad básica las siguientes cantidades.
470ms = 4,7*102 ms = 4,7*102*10-3 s = 4, 7 * 10-1 s
1200 µH = 1,2*103* µH = 1,2*103*10-6 H = 1,2 *10-3 H
0,002 µF = 2*10-3 *10-6 =2* 10-9 F
0, 31 Km = 3, 1*10-1*103 = 3,1 *102 m
5) 200*10-4 µs= 2*102*10-4*10-6=2* 10-8 s
6) 0, 00123 GHz = 1,23*10-3*109=1,23 * 106 Hz
7) 0, 0723* 101 TΩ = 7, 23 *10-2 *101*1012=7,23 *1011 Ω

## Slide 11: Albores de la ciencia eléctrica

## Slide 12: Albores de la ciencia eléctrica
Definición de electricidad
Clasificación básica de electricidad
Historia de la electricidad

## Slide 13: Definición de electricidad
“LA ELECTRICIDAD es el fenómeno físico que surge de la existencia e interacción de cargas eléctricas”1
“La electricidad (del griego elektron, cuyo significado es ámbar) es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros.”2
1. DORF, Richard. “Circuitos eléctricos”. Sexta edición. Alfaomega. Mexico.2006. P 2
2. WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE. “Electricidad”. [Publicación digital]. Actualizada al 10 de febrero del 2010. Disponible desde internet en http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-larousse-0. con acceso el 10 de febrero de 2010.

## Slide 14: Clasificación de la electricidad
Electrostática (Estudio de la carga eléctrica en reposo)
Electrodinámica (Estudio de la carga en movimiento continuo)

## Slide 15: Electrostática
Carga eléctrica (Q o q): Elemento con defecto o exceso de electrones, se mide en C (Coulumbios)
Propiedades de la carga eléctrica:
  Repulsión o atracción entre cargas
  El electrón tiene una carga eléctrica negativa de -1,6 × 10−19 C y el protón tiene una carga eléctrica positiva de 1,6 × 10−19 C
  Un culombio corresponde a 6,24 × 1018 electrones.

## Slide 16: Repulsión y atracción

## Slide 18: Electrostática
Ley de Coulomb
  ke = 8.987x109 Nm2/C2.
Campo eléctrico

## Slide 19: Electrostática
Se tienen dos esferas cargadas eléctricamente con 4x10-8 C y 2.3x10-7 C respectivamente y están separadas 35 cm en el aire. Calcular la fuerza eléctrica de repulsión o atracción entre ellas.
F =( k)Q1Q2/R2 F= 8,987 x 109 Nm2/C2 (4x10-8 C )(2.3x10-7C)/(0.35 m)2 F = 6,74942*10-4=6.75x10-4 N en sentidos contrarios (Repulsión)

## Slide 21: Ejemplo dos
Suponga dos cargas sobre el plano horizontal Q1 de 2x10-3 C y Q2 de -3x10-4 C. Hallar la fuerza de la carga dos sobre la carga uno. Además, el valor del campo eléctrico sobre dicha carga en presencia de una carga de prueba del valor de Q1. las cargas están separadas 5 cm.

## Slide 22: Solución
=0,05 m
2*10-3 C
3*10-4 C

## Slide 23: Solución
Q1= 2 x 10-3 C Q2= -3 x 10^-4 C
r= 5 cm| K= 8,987 x 10^9Nm2/C2
F21=? E1=?
F21= 2.16x106 N en dirección 0 grados.
E= 1,08*10^9 N/C en dirección del semieje positivo de las x
F2/C2*2*10-3C*3*10-4C/(0,05m)2
E=

## Slide 24: Ejemplo tres
Se localizan tres cargas en un triangulo equilátero de 0.5 metros de lado, hallar la fuerza neta sobre 7 µC y el campo eléctrico, si esta fuera la carga de prueba.

## Slide 25
8,987*109N
8,987*109N

## Slide 26: Solución (F13)
8,987*109N
x
y

## Slide 27: Solución (F23)
8,987*109N
O -60 GRADOS RESPECTO AL EJE DE LAS X
x
y

## Slide 28: Solución total
x
y

## Slide 29: Solución total paralelogramo
x
y

## Slide 30: Solución total descomposición V.
x
y

## Slide 31: Componentes rectangulares

## Slide 32: Solución total descomposición V.
x
y

## Slide 33: Solución total
Requiere descomponerse cada fuerza en x y en y
F13x= (5.0327x10-1 N) x (cos 60) = 0.251635 N
F13y= (5.0327X10-1 N) x (sen 60) = 0.435844605N
F23x= (1.00654 N) x (cos 300) = 0.50327N
F23y= (1.00654 N) x (sen300) = -0.8716892N
Fx= 0.251635 + 0.50327 = 0.7549N
Fy= 0.435844605 – 0.8716892 = - 0.435844595N

## Slide 34
x
y
x
y
=0.7549N
=-0.435844595N

## Slide 35
x
y
=0.7549N
=-0.435844595N

## Slide 37: Solución Magnitud
F
F=
F=0,871687 N con dirección de 330 grados respecto al eje del las x

## Slide 38: Solución dirección
º=-30o

## Slide 39: Solución campo eléctrico
Con dirección 330 grados

## Slide 40
V=x/t
.a=v/t=x/t^2
F=m*a
F=k*Q1Q2/R^2
F=k Q^2/R^2
Raiz(FR^2/K)= Q

## Slide 41: Electrodinámica
Rama de la física que estudia los fenómenos y leyes de la electricidad (cargas) en movimiento.3
3. ENCICLONET. “Electrodinámica”. [Publicación digital]. Actualizada al 10 de febrero del 2010. Disponible desde internet en http://www.enciclonet.com/documento/electrodinamica/. Con acceso el 10 de febrero de 2011.

## Slide 42: Circuitos eléctricos y flujo de corriente

## Slide 43: Circuitos eléctricos y flujo de corriente
Circuito eléctrico
Señales usadas
Carga e Intensidad de corriente

## Slide 44: Circuito eléctrico
“Una red eléctrica o circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos unidos entre sí en una trayectoria cerrada de forma que pueda fluir continuamente una corriente eléctrica”4.
4. DORF, Richard. Ob. Cit. P 8

## Slide 45: Carga y corriente
suponga que las cargas se mueven perpendiculares a una superficie de área A, como en la figura (Esta sería el área de la sección transversal de un alambre, por ejemplo.) La corriente es la tasa a la cual fluye la carga por esta superficie.

## Slide 46: Carga y corriente
Si ΔQ es la cantidad de carga que pasa por esta área en un intervalo de tiempo Δt, la corriente promedio, i, es igual a la carga que pasa por A por unidad de tiempo:
i en |A| y Q o q en |C|

## Slide 47
y=3x^3+2x^2+1
Y´=9x^2+4x^1+0
Y=11x^2+13x^3+24
Y´=22x^1+39x^2+0
Y=1/(2x^3)+2/(x^2)=(x^-3)/2+(2x^-2)
Y´=-3(x^-4)/2-(4x^-3)

## Slide 48: Carga
Cantidad de electricidad responsable de los fenómenos eléctricos

## Slide 49: SEÑALES USADAS

## Slide 50: Corriente continua
i(t)=t
i(t)

## Slide 51: Corriente alterna
I
i(t)=Isenwt, t>=0

## Slide 52: Exponencial
i(t)=Ie-bt, t>=0
i
i
i
t
I

## Slide 53: Ejemplo uno
La carga que ha ingresado a un elemento de circuito es q (t)=4(1-e-5t) cuando t ≥ 0 q (t)= 0 cuando t < 0. Calcule la corriente en este elemento del circuito para t mayor o igual a 0.
Solución:
q=4(1-e^(-5t)) C= 4*1-4e ^(-5t) C=4-4e ^(-5t) C
i=dq/dt= d(4-4e ^(-5t))/dt=0-deribada de un exponencial es la misma exponencia multiplicada por la derivada del exponente

## Slide 54
Y=e^4
Y’ = e^4 *0=0
Y=2e^5t= 2e^5t(5)=10e^5t

## Slide 55
i=dq/dt= d(4-4e ^(-5t))/dt=0+ -4e ^(-5t)(-5)=20e ^(-5t)A
Supongan que la carga de un circuito esta dada por q=5t^3+8t^2+5t+2C, HALLAR LA CORRIENTE
i=dq/dt= d(5t^3+8t^2+5t+2)/dt=15t^2+16t+5A

## Slide 56: Ejemplo 2
La carga que ha ingresado a un elemento de circuito es q (t)=3t-t5 cuando t ≥ 0 q (t)= 0 cuando t < 0. Calcule la corriente en este elemento del circuito para t mayor o igual a 0.

## Slide 57: Ejemplo 3
La carga que ha ingresado a un elemento de circuito es q (t)=2t5 -3t4 +2 cuando t ≥ 0 q (t)= 0 cuando t < 0. Calcule la corriente en este elemento del circuito para t mayor o igual a 0.
i(t)= A

## Slide 58
Y= =2 -3
Y=dt= +60

## Slide 59: Ejemplo 4
Determine la corriente de un elemento si la carga total que ha entrado a el esta dada por: q (t)= 4sen (3t)
= 4cos3t(3)= 12cos3t |A|

## Slide 60
  .q=3+e^(-2(t-2))
  i=d(3+e^(-2(t-2)))/dt=0+e^(-2(t-2))*(-2)= -2e^(-2(t-2)) A
  La derivada del exponente
  Y=-2(t-2)=-2t+4

## Slide 61
La carga es 2t3+3t2+4t C hallar la intensidad de corriente
SOLUCIÓN
i=dq/dt=d (2t3+3t2+4t)/dt = 3*2t3-1+2*3t2-1+1*4t A
i= 3*2t2+2*3t1+1*4t0 A = 6t2+6t1+4 A

## Slide 62: Encontrar la integral
+2
+c

## Slide 63: Hallar la integral ente 2 y 5
+2x+1
=4(3125-32)+(625-16)+(125-8)+(25-4)+3=4*3093+609+117+21+3=1322

## Slide 64: Ejemplo tres
Determine la carga que ha entrado a un elemento en el momento t, Si i(t): 8t2 - 4t |A|, t>=0 suponga que q (0)=0C.
Solución:
= |C|
= = C

## Slide 65: Ejemplo 6
Determine la carga que ha entrado a un elemento en el momento t, Si i(t): 8t3 - 14t2 - 4t+2 |A|, t>=0 suponga que q (0)=1C.
Solución:
+1C

## Slide 66: Voltaje, potencia y energía

## Slide 67: Voltaje
Voltaje. Trabajo necesario para trasladar una carga eléctrica positiva y unitaria desde una terminal a otra.
Vab=-Vba
En V

## Slide 68: Potencia
Cantidad de energía entregada o absorbida por unidad de tiempo.
Convención Activa. Potencia Suministrada.
Convención Pasiva.
Potencia Absorbida.
En W

## Slide 69: Potencia

## Slide 70: Energía
En un circuito eléctrico hay transformación de energía

## Slide 71: Ejemplo uno
Considerando los elementos de la convención pasiva, cuando el voltaje es 4 [V] y la corriente es 10 [A], calcular la potencia y energía absorbida durante el elemento por 10 [s].
p=v*i=4[V]*10[A]=40[W]

## Slide 72: Ejemplo dos
La corriente que pasa por un elemento y el voltaje a través del mismo, varían con el tiempo como se muestra en la figura, graficar la potencia que se entrega al elemento para t>0. Cuál es la energía total entregada al elemento entre 0-25[s]. La corriente y el voltaje se apegan a la convención pasiva.
v
i
= =-25/5=-5

## Slide 73
t | V | I | P | W
0-10 | 30 | 2t | 60t | 30t^2 3000J
10-15 | -5t+80 | 2t | -10t2+160t | -3,333t^3+80t^2 5083,333J
15-25 | 5 | -3t+75 | -15t+375 | - 15/2t^2+375t¦+5083,3333J 5833,333J
t | V | I | P | W
0-10 | 30 | 2t | 60t | 30t^2 3000J
10-15 | -5t+80 | 2t | -10t2+160t | -3,333t^3+80t^2 5083,333J
15-25 | 5 | -3t+75 | -15t+375 | 

## Slide 74: Solución (0 a 10 s) para i y v
V=30 V
=
2(x-0)+0=2x

## Slide 75: Solución (10 a 15 s)
La i continua en 2t

## Slide 76: Solución de 15 a 25
.m=-3
.m= (y-0)/(x-25)
-3= (y-0)/(x-25)
-3(x-25)=y
-3x+75=y
-3t+75=i
Y=-3x+75 i=-3t+75
m

## Slide 77: Solución de 15 a 25 s
El voltaje es 5

## Slide 78: Trabajo ente 0 y 10

## Slide 79: Trabajo entre 10 y 15
-10/3t^3+80t^2|+3000J =
W=-3,333t^3+80t^2
=-10/3(15^3-10^3)+80(15^2-10^2)+3000J=15250/3=5083,333J

## Slide 80: Trabajo entre 10 y 15
5083,333 J
= - 15/2t^2+375t|+5083,3333J
=- 15/2(25^2-15^2)+375(25-15)+5083,33=-15/2(400)+375(10)+5083,333
=17500/3= 5833,33J

## Slide 81: Solución
t | V | I | P | W
0-10 | 30 | 2t | 60t | 30t^2 3000J
10-15 | -5t+80 | 2t | -10t2+160t | 5083,333J
15-25 | 5 | -3t+75 | -15t+375 | 5833,333J

## Slide 82
.t en s | .p en W
0 | 0
5 | 300
10 | 600
11 | 550
12 | 480
13 | 390
14 | 280
15 | 150
75
25 0

## Slide 83: Grafica de potencia contra tiempo
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25
p | 0 | 300 | 600 | 550 | 480 | 390 | 280 | 150 | 0

## Slide 84: SOLUCION
=30t^2 = 30(100-0)=3000J
+(160/2)t2 +3000j=
=-10/3(15^3-10^3)+80(15^2-10^2)+3000J= 5083,3333 j
-3,3333(3375-1000)+80(225-100)+3000= -7916,6666+10000+3000=5083,333J
+5083,333J= -7,5(25^2-15^2)+375(25-15)+5083,333J=5833,33J