## Slide 1: Fuente de alimentación regulada

## Slide 3: Etapas
Etapa de entrada: corresponde al voltaje que ingresa en la fuente de voltaje, en el caso nuestro es de 120 Vrms.
Etapa de transformación: en esta etapa se reduce el V120 Vrms a un voltaje por ejemplo de 18 Vrms. El elemento que ejecuta esta función es un transformador reductor de voltaje
Etapa de rectificación: en esta etapa el voltaje producido por el transformador es rectificado y convertido a un voltaje de corriente continua pulsante (Vccp). El elemento que cumple esta función es el puente rectificador de voltaje.
Etapa de filtro o filtraje: en esta etapa el voltaje de corriente continua pulsante es filtrado y se produce un voltaje de rizo o rizado. El elemento que cumple esta función puede ser uno o más condensadores polarizados.
Etapa de regulación: aquí el voltaje rizado es regulado produciendo un VDC a la salida.

## Slide 4: Etapa de entrada

## Slide 7: Etapa de transformación

## Slide 9: El transformador

## Slide 10: El transformador

## Slide 11: El transformador
Enrollado (Bobina):
Un inductor se define como un elemento de dos terminales formado por un embobinado de N vueltas, que introduce inductancia en un circuito eléctrico.
La inductancia se defina como propiedad de un dispositivo eléctrico que hace que el paso de una corriente variable con el tiempo produzca un voltaje a través del mismo.
µ0 =4πx10-7 H/m, una constante llamada permeabilidad del espacio libre

## Slide 12: El inductor o bobina
Un inductor se define como un elemento de dos terminales formado por un embobinado de N vueltas, que introduce inductancia en un circuito eléctrico.
La inductancia se defina como propiedad de un dispositivo eléctrico que hace que el paso de una corriente variable con el tiempo produzca un voltaje a través del mismo

## Slide 13: Bobina

## Slide 14: Inductancia
Cuando la longitud de la bobina es mayor que la mitad del diámetro y el núcleo es de un material no ferro magnético, la inductancia de la bobina está dada por:
Donde
  N es el numero de vueltas,
  A el área transversal en m2,
  l la longitud en metros y
  , una constante llamada permeabilidad del espacio libre

## Slide 15: Voltaje y corriente en la bobina
Según Faraday, el flujo cambiante crea un voltaje inducido en cada vuelta, igual a la derivada del flujo o, de forma que el voltaje total v a través N vueltas es

## Slide 16: Definición de inductancia
La inductancia es una medida de la capacidad de un dispositivo para almacenar energía en forma de un campo magnético
La corriente es un inductor no puede cambiar instantáneamente (cambiar discontinuamente).

## Slide 17: Potencia y energía en una bobina

## Slide 18: Serie y paralelo

## Slide 19: Reactancia Inductiva
Impedancia general:
Reactancia general
Reactancia Inductiva
X>0

## Slide 20: Ejemplo
Determinar la corriente , la potencia y la energia consumida que circula a través de una bobina de 5 H si la tensión entre sus terminales es:

## Slide 21: Solución
L=5 H
.i=?
.p=?, W=?

## Slide 22: Hallar la bobina equivalente
Solución: L1=5mH+5mH=10mH

## Slide 23
El voltaje, v(t), y la corriente i(t), de un inductor de 1H. Se apega a la condición pasiva. También v(0)= 0 e i(t)= 0A.
  Determine v(t) cuando i(t)= x(t), donde x(t) se muestra en la figura.
Determine i(t) cuando v(t)= x(t) (figura anterior)
Determine en cada caso la potencia y la energía acumulada.

## Slide 24: Solución
a. voltaje
Entre 1 y 2
Entre 2 y 4
y
i(t)
=4
4=
4(t-2)=i-4
i=4t-8+4
i=4t-4 entonces
v=4mV
i(t)
=-4
-4= - -4(t-3)=i .- i=-4t+12 entonces =4L=4*1mH=4mV
EN TODO EL PERIODO 8mV

## Slide 25: Transformador
Entonces: Vs = Ns x Vp / Np

## Slide 26: Definición
Es uno de los componentes usados en electricidad y electrónica, para transformar, o cambiar -elevar o reducir- tensiones de C.A., para producir una elevada corriente alterna de baja tensión a partir de una fuente de alta tensión y baja corriente, o para cambiar la impedancia de un circuito en otra impedancia que resulte la mejor para transferir energía de un circuito a otro.

## Slide 27: Clasificación
Según su aplicación, los principales tipos de transformadores son:
Transformador de poder o potencia.
Transformadores para audiofrecuencia.
Transformadores para radiofrecuencia.
Transformadores para instrumentos.
Autotransformadores.
Transformadores de pulsos.
Transformadores de corriente.

## Slide 28: Clasificación
Según el material del núcleo, los transformadores se dividen en tres grupos:
Transformadores con núcleo de aire.
Transformadores con núcleo de hierro.
Transformadores con núcleo de ferrita.

## Slide 29: Razón de voltajes del transformador
Una de las principales aplicaciones de los transformadores es elevar y bajar la tensión, esto se consigue con relación al número de vueltas en el devanado primario y en el secundario.
El hecho de que la razón de tensiones sea igual a la razón de vueltas, puede expresarse por la siguiente de abajo
donde:
  NP = Número de vueltas en el devanado primario.
  NS = Número de vueltas en el devanado secundario.
  VP = Voltaje en el devanado primario.
  VS = Voltaje en el devanado secundario.

## Slide 30: Ejemplo
Si un transformador tiene 20,000 vueltas en el devanado primario y 5,000 vueltas en el secundario, y se le aplica un voltaje de CA de 120 Volts en el primario ¿Cuál es el voltaje obtenido en el secundario?
Solución:
Datos:
NP = 20,000
NS = 5,000
VP = 120 VCA
VS = ?

## Slide 31: Solución
Formula:
Despeje de VS
Sustitución:
El voltaje obtenido en el secundario es de 30 VCA.

## Slide 32: Razón de corrientes del transformador
La corriente en el secundario es inversamente proporcional a la razón de vueltas, es decir; un transformador elevador de voltaje puede ser considerado como un transformador reductor de corriente o bien un transformador reductor de voltaje puede ser considerado como un elevador de corriente, esto se puede expresar según la formula:
donde:
  NP = Número de vueltas en el devanado primario.
  NS = Número de vueltas en el devanado secundario.
  IP = Corriente que circula en el devanado primario.
  IS = Corriente que circula en el devanado secundario.

## Slide 33: Ejemplo
Si por el devanado primario del transformador de 2,000 vueltas circula una corriente de 5A y el secundario consta de 10,000 vueltas ¿Qué corriente circulara por el secundario?
Solución
Datos:
  NP = 2,000
  NS = 10,000
  IP = 5 A.
  IS = ?

## Slide 34
Formula:
Despeje de IS:
Sustitución:
La corriente que circula en el secundario es de 1 A.

## Slide 35: Razón de potencia del transformador
En un transformador no hay aumento de potencia, es posible elevar o reducir el voltaje o la corriente, pero la razón básica de la potencia que entra en el devanado primario a la potencia que sale en el devanado secundario es 1:1, es decir, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida.
Lo anterior, despreciando las pequeñas perdidas que se producen en el proceso de transferencia por el flujo magnético que se dispersa en el núcleo. En la práctica, y en transformadores de baja potencia, como los que se emplean en electrónica, no tienen en cuenta estas perdidas.
PP = potencia en el primario.
PS = potencia en el secundario.
VP = voltaje en el primario.
VS = voltaje en el secundario.
IP = corriente en el primario.
IS = corriente en el secundario.

## Slide 36: Relación de voltaje y corriente en los transformadores
La relación de voltaje y corriente en un transformador es inversa; ya que si el voltaje aumenta la corriente disminuye, o bien si el voltaje baja la corriente aumenta.
VP = Voltaje en el devanado primario.
VS = Voltaje en el devanado secundario.
IP = Corriente que circula en el devanado primario.
IS = Corriente que circula en el devanado secundario.

## Slide 37: Ejemplo
Si en el devanado primario de un transformador circula una corriente de 0.5 A con un voltaje de 120 VCA, que corriente nos entrega en el devanado secundario si este nos da un voltaje de 24 VCA? Cuál es la razón de potencia?

## Slide 38: Solución
Datos: VP = 120 VCA. IP = 0.5 A. VS = 24 VCA.
IS = ?
Formula:
Despeje:
Sustitución:
Resultado: La corriente que circula en el devanado secundario es de 2.5 A.

## Slide 39: Solución
Razón de potencia
Remplazo:

## Slide 40: Etapa de rectificación

## Slide 42: El diodo
Componente electrónico básico elaborado en sus inicios con tubos y hoy con semiconductores –Silicio o Germanio-
Su función fundamental es hacer que de una señal alterna se pueda obtener una señal continua o DC.

## Slide 43: Objetivos
Identificar las características de los semiconductores
Identificar el funcionamiento básico de un diodo
Identificar el funcionamiento básico de un transistor
Identificar las diferencias entre la electrónica análoga y la electrónica digital

## Slide 45: Conductor –aislante- semiconductor

## Slide 46: Cobre –buen conductor, metal

## Slide 47: Aislante

## Slide 48: El Silicio

## Slide 49: Germanio

## Slide 50: Cristal de silicio
A. cristal de átomo con 4 vecinos
B. Enlace covalente

## Slide 51: Enlace covalente
Átomo central parece con 4 electrones adicionales
Con estos 8 electrones se logra la saturación del enlace y a temperatura ambiente es imposible que salten electrones

## Slide 52: El hueco o carga +

## Slide 53: Recombinación
Unión de un electrón libre y un hueco

## Slide 54: ¿Qué pasa en un cristal de silicio?
Se crean permanentemente huecos y electrones libres por la acción de la energía térmica
Otros electrones libres y huecos se están recombinando
Algunos otros electrones libres y huecos están a la espera de recombinarse

## Slide 55: Semiconductor intrínseco o puro
Hay dos tipos de semiconductores puros: El Silicio y el Germanio
  Flujo de electrones libres
  Flujo de huecos

## Slide 56: Flujo de electrones libres y huecos

## Slide 57: Flujo de huecos y electrones libres
Electrones libres de derecha a izquierda
Huecos de izquierda a derecha

## Slide 58: Dopaje de un semiconductor
Es el cristal intrínseco al que se le añade una impureza .
  Aumenta # electrones libres (tipo n)
  Aumenta # de huecos (tipo p)

## Slide 59
A. Dopaje para aumentar electrones libres (con impureza de fosforo, Arsenico o Antimonio (5 electrones de valencia))
B. Dopaje para aumentar huecos (con aluminio, boro o galo (3 electrones de valencia))

## Slide 60: Semiconductor tipo n

## Slide 61: Semiconductor tipo p

## Slide 62: El diodo
Unión básica PN o NP

## Slide 63: Barrera de potencial
A. Creación de iones en la unión
B. Zona de deplexión

## Slide 64: Polarización directa

## Slide 65: Polarización Inversa

## Slide 66: Circuito del diodo

## Slide 67: Curva del diodo

## Slide 68: Diodo ideal

## Slide 69: Diodo con barrea

## Slide 70: Con resistencia interna

## Slide 71: Ecuación para la recta de carga

## Slide 73: Circuitos de aplicación con diodos

## Slide 74: Rectificador de media onda

## Slide 75: Rectificador de media onda con transformador

## Slide 76: Rectificación de onda completa

## Slide 78: Rectificador de puente

## Slide 80: El filtro de choque
Reactancia bobina
Reactancia condensador

## Slide 81: Puente de choque
Suele ser la salida de un puente rectificador
XC >RL y XL>XC
El divisor de voltaje se tiene
Factor de 100

## Slide 82: Etapa de filtrado

## Slide 84: Filtraje
Condensador: Elemento de dos terminales formado por dos placas conductoras separadas por un material no conductor. La carga eléctrica se almacena en las placas
ε=8.85x10-12 F/m

## Slide 85: Carga y descarga del condensador

## Slide 86: Carga
Ejemplo con Tao de 60 para que con 5Taos podamos ver la carga en 5 minutos
Se halla la resistencia con un condensador de 1000 microfaradios
Vc | 5 | V
t | 60 | s
C | 1000 | µf
R=t/C | 60000 | Ω
tC

## Slide 87
VC | TAO | t¦s¦ | vc¦V¦ | 
5 | 60 | 0 | 0 | 
5 | 60 | 10 | 0,76759123 | 
5 | 60 | 20 | 1,41734321 | 
5 | 60 | 30 | 1,9673464 | 
5 | 60 | 40 | 2,43291406 | 
5 | 60 | 50 | 2,82700859 | 
5 | 60 | 60 | 3,16060242 | 1tao
5 | 60 | 80 | 3,68201395 | 
5 | 60 | 100 | 4,05562167 | 
5 | 60 | 120 | 4,32332331 | 2taos
5 | 60 | 180 | 4,75106451 | 3taos
5 | 60 | 240 | 4,90842173 | 4taos
5 | 60 | 300 | 4,96631023 | 5taos
5 | 60 | 360 | 4,98760622 | 6taos
5 | 60 | 1000 | 4,99999971 | 

## Slide 88: Descarga
VC | TAO | t¦s¦ | vc¦V¦ | 
5 | 60 | 0 | 5 | 
5 | 60 | 10 | 4,23240877 | 
5 | 60 | 20 | 3,58265679 | 
5 | 60 | 30 | 3,0326536 | 
5 | 60 | 40 | 2,56708594 | 
5 | 60 | 50 | 2,17299141 | 
5 | 60 | 60 | 1,83939758 | 1tao
5 | 60 | 80 | 1,31798605 | 
5 | 60 | 100 | 0,94437833 | 
5 | 60 | 120 | 0,67667669 | 2taos
5 | 60 | 180 | 0,24893549 | 3taos
5 | 60 | 240 | 0,09157827 | 4taos
5 | 60 | 300 | 0,03368977 | 5taos
5 | 60 | 360 | 0,01239378 | 6taos
5 | 60 | 1000 | 2,8889E-07 | 

## Slide 89: Conexión serie y paralelo
En serie: =1/(1/1*10^-6+1/1*10^-6)=0,5µF
En paralelo:
Hallar el Valor del condensador equivalente

## Slide 90: Etapa de filtraje

## Slide 93: Filtros
filtro eléctrico es un cuadripolo capaz de atenuar determinadas frecuencias del espectro de la señal de entrada y permitir el paso de las demás.

## Slide 94: Filtro

## Slide 95: Clases de filtros
Pasabajo
Pasabanda
Pasa-alto

## Slide 96: Pasa bajo:
Son filtros que únicamente dejan pasar la señal que esta por debajo de una determinada frecuencia, la cual se denomina frecuencia de corte ωc.
ωc = 1 /RC
fc = 1 /(2 ∗ π ∗ R ∗ C)
Para realizar este tipo de filtrado se pueden usar condensadores, resistencias o bobinas, o todas a la vez. Los filtros pasa bajo se suelen utilizar como complemento para un equipo de audio, para acentuar más los sonidos de frecuencias bajas, y también en aparatos como radios, televisores, etc.

## Slide 97: Pasa-bajo
fc = 1 /(2 ∗ π ∗ R ∗ C)
fc = 1 /(2 ∗ π ∗ 1000Ω ∗ 47*10^-6F)= 3.386267466Hz
WC=1/RC=1/(1000*47*10^-6)=21,27 Hz
Deja pasar solo las señales menores a 3,38Hz

## Slide 98: 2. Pasa alto:
Es un circuito, formado por resistencia y condensadores en serie, destinado a dejar pasar señales cuya frecuencia sean mayores a la frecuencia de corte. Su funcionamiento se basa en la variación de la impedancia del condensador con la frecuencia. Si la frecuencia de la señal es muy baja, el condensador no dejará pasar la corriente (se comporta como un circuito abierto), y si la frecuencia es muy alta, se comportará como un cortocircuito

## Slide 99: Pasa-alto
fc = 1 /(2 ∗ π ∗ R ∗ C)
fc = 1 /(2 ∗ π ∗ 1000Ω ∗ 1*10^-6C)= 159.16Hz
Wc=1/(1000*1*10^-6)= 1000Hz
Deja pasar solo las señales mayores a 159,16Hz

## Slide 100: 3. Pasa banda:
.Son circuitos formados por resistencias, bobinas y condensadores, diseñados para dejar pasar a su salida un determinado grupo de señales cuyas frecuencias se encuentren dentro de la banda de paso del filtro, eliminando o atenuando mucho el resto de frecuencias.
El filtro deja pasar la frecuencia de resonancia, que seria la frecuencia de corte y los componentes de frecuencia próximas a la frecuencia de corte. En este filtro existen dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior.
Este filtro solo atenúa las señales cuya frecuencia sea menor a la frecuencia de corte inferior o aquella frecuancias mayores a la frecuencia superior. Por tanto, solo permiten el paso de un rango o banda de frecuencias sin atenuar. Entre las aplicaciones de estos filtros se tiene las ecualizaciones de audio, la eliminación de ruidos que parecen junto a una señal.

## Slide 103: Señal continua en la fuente

## Slide 104: Etapa de regulación

## Slide 105: Regulación con diodo Zener

## Slide 106: Regulador de corriente con varistor

## Slide 107: Resumen diodos especiales

## Slide 108: Regulador con transistores

## Slide 109: El transistor

## Slide 110: Zona de deplexión

## Slide 111: Transistor polarizado en directo

## Slide 112: Emisor inyecta electrones libres en la base

## Slide 113: Electrones libres de la base circulan hacia el colector

## Slide 114: Corrientes de un transistor

## Slide 115: Ejemplos
Un transistor tienen una corriente de colector de 10 mA y una corriente de base de 40 μA ¿Cuál es la ganancia de corriente del transistor?
Solución:

## Slide 116: Otro ejemplo
Un transistor tiene una ganancia de corriente de 175 si la corriente en la base es de 0,1 mA ¿Cuál es la corriente del Colector?

## Slide 117: Conexiones del transistor
En emisor común
En base común
En Colector común

## Slide 118: Conexión en emisor común

## Slide 120: Curva característica del Transistor

## Slide 121: Ejercicio
Calcular la corriente de base de la figura anterior. Diga cual es la tensión de la resistencia de base y la corriente de colector si βdc=200
Solución:
La tensión de la fuente de 2 V polariza en directo el diodo de emisor a través de una resistencia limitadora de 100 KΩ. Como el diodo de emisor tienen una tensión de 0,7 V, la tensión en la resistencia de base es:
La corriente de base será:
La corriente de colector:

## Slide 122: Calcular la corriente de base de la figura anterior. Diga cual es la tensión de la resistencia de base y la corriente de colector si βdc=100
La corriente de base será:
La corriente de colector:

## Slide 123: Curva característica de salida
VBB polariza en directo el diodo emisor
Se requiere calcular la corriente de base (RB)
Variando VBB y Vcc para establecer diferentes tensiones y corrientes en el transistor
Midiendo Ic y VCE se obtienen los datos para la curva de Ic en función de VCE

## Slide 125: Compuertas básicas
Compuertas básica

## Slide 126: Or
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 127: and

## Slide 128: Yes - Not
A | f=A
0 | 0
1 | 1

## Slide 129: NOR

## Slide 130: NAND

## Slide 131: Lógica combinatoria
Cuando se define la salida del circuito o la condición de verdad del circuito de acuerdo a los valores de las entradas.

## Slide 132: Algebra de Boole
Conjunto cerrado. Un conjunto S es cerrado con respecto a una operación binaria * si para cada elemento al operarse se obtiene solo un elemento del conjunto.
Ley asociativa: (x*y)*z=x*(y*z) para todo x, y, z ꞓ S
Ley conmutativa: x*y=y*x para todo x, y ꞓ S
Elemento de identidad: e*x=x*e=x para todo x ꞓ S
Inverso: x*y=e
Ley distributiva: x*(y.z)=(x*y).(x*z)
Campo es un conjunto de elementos agrupados con dos operadores binarios, cada uno de los cuales cumple las propiedades de la 1 a la 5 que se combina para dar la propiedad 6

## Slide 133: Definiciones axiomáticas del algebra de Boole
Conjunto cerrado con respecto al operador +
Conjunto cerrado con respecto al operador .
Un elemento de identidad con respecto a +, que es el 0, x+0=0+x=x
Un elemento de identidad con respecto a ., que es el 1, x.1=1.x=x
Conmutativo respecto a +, x+y=y+x
Conmutativo con respecto al ., x.y=y.x
. Distributivo sobre +, x.(y+z)=(x.y)+(x.z)
+ distributivo con respecto al ., x+(y.z)=(x+y).(x+z)
Complemento para cada x ꞓ S, Existe un x’ ꞓ S y x+x’=1 y x.x’=0
Existen por lo menos 2 elementos x,y ꞓ S, x≠y

## Slide 134: Forma canónica y normalizada
Minterminos: Operación lógica AND
  F(A,B,C)=m1+m3+m4
Maxiterminos: Operación lógica OR
  F(A,B,C)=M2+M4+M5

## Slide 136: Solución
x1 | x2 | x1*x2 | x1+x2 | (x1*x2)*(x1+x2) | ((x1*x2)*(x1+x2))'
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 137: Simplificación de circuitos combinacionales
Para simplificar se usan las propiedades del Algebra de Boole, que están en los mapas de Karnautgh
Mapa de 2 variables
 | 0 | 1
0 |  | 
1 |  | 

## Slide 138: Ejemplo
Simplificar la función f=A´.B+A.B´
No hay elementos adjuntos no se puede simplificar
 |  | 0 | 1
A' | 0 |  | 1
A | 1 | 1 | 
 |  | B' | B

## Slide 139: Ejemplo
Simplificar F=A'.B'+A.B'+A’.B
F=A'.B'+A.B'+A’.B+ A'.B’=(A'.B'+A.B’)+(A’.B+ A’.B’)=B’.(A’+A)+A’(B+B’)=B´.1+A’.1=B’+A’
A' | 0 | 1 | 1
A | 1 | 1 | 
 |  | B' | B

## Slide 140: Mapa de Karnaugh de tres variables
 | B’.C' | B’.C | B.C | B.C'
A\BC | 00 | 01 | 11 | 10
A' 0 |  |  |  | 
A 1 |  |  |  | 

## Slide 141: Ejemplos
Simplificar la función boolena f=A.B.C+A'.B’.C+A’.B.C+A.B’.C=(ABC+A´BC)+(A’B’C+AB’C)=BC(A+C’)+B’C(A’+A)=BC+B’CB=C(B+B’)=C
 | B’.C' | B’.C | B.C | B.C’
A\BC | 00 | 01 | 11 | 10
A’ 0 |  | 1 | 1 | 
A 1 |  | 1 | 1 | 

## Slide 142: Otro ejemplo
Ejemplo F(A,B,C)=m0+m3+m4+m5+m7
  F=A’.B’.C’+A’.B.C+A.B.C’+A.B’.C+A.B.C=
 | B’.C' | B’.C | B.C | B.C'
A\BC | 00 | 01 | 11 | 10
A' 0 | 1 |  | 1 | 
A 1 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 143: Mapa de 4 Variable
A.B\C.D | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 

## Slide 144: Circuitos secuenciales

## Slide 145: Flip-flop