## Slide 1: Introducción a las mediciones

## Slide 2: Contenido
Errores en las mediciones
Aparatos precisos y aparatos exactos
Definiciones básicas

## Slide 3: Medición
Una magnitud física es un atributo de un cuerpo, un fenómeno o una sustancia, que puede determinarse cuantitativamente, es decir, es un atributo susceptible de ser medido.
  Ejemplos de magnitudes son la longitud, la masa, la potencia, la velocidad, etc.
A la magnitud de un objeto específico que estamos interesado en medir, la llamamos mesurando.
  Por ejemplo, si estamos interesado en medir la longitud de una barra, esa longitud específica será el mesurando

## Slide 4
Medir: Comparar el mesurado con un patrón
Medición: la acción de comparar con un patrón para establecer un valor en el mesurado
Tipos de medición
  Directa
  Indirecta

## Slide 5: Errores en la medición
ERROR (de medición): Resultado de un mensurando menos un valor convencionalmente verdadero del mensurando. incerteza en la determinación del resultado de una medición
Cálculo de errores: error absoluto, error relativo.
  Error absoluto. Es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo, según si la medida es superior al valor real o inferior (la resta sale positiva o negativa). Tiene unidades, las mismas que las de la medida. |σi|
  Error relativo. Es el cociente (la división) entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica por 100 se obtiene el tanto por ciento (%) de error. Al igual que el error absoluto puede ser positivo o negativo (según lo sea el error absoluto) porque puede ser por exceso o por defecto. no tiene unidades.

## Slide 6: Error
E=σi=I-V
Donde :
  E= Error
  I= valor indicado
  V= valor verdadero.
  La varianza es: var(x)=(1/n) Σ((xn-xi)2
  La desviación estándar será σ=√var(x)
Esto indicará: Medida del instrumento
  Valor = x

## Slide 7: Corrección del error
La corrección se define como la diferencia entre el valor verdadero y el valor indicado, esto es C=V-I, aplicado a cada medición o a cadena cadena de mediciones

## Slide 8: Fuentes de incerteza o error
Los instrumentos usados,
El método de medición,
el observador (u observadores) que realizan la medición.
proceso de medición

## Slide 9: Medidor Exacto
El que se aproxima al valor verdadero o nominal al hacer el promedio de varias mediciones
Ejemplo: se toman tres mediciones y se obtienen en cada caso 10 m, 9,8 m y 10, 2 m si el valor nominal es de 10 m el instrumento de medición es totalmente exacto, mientras que con otros la mediciones fueron 10 m, 9,5 m y 9,7 m el promedio es 9,73333 m. Resulta menos exacto

## Slide 10: Medidor preciso
Aquel instrumento de medición que tiene la aptitud para proporcionar indicaciones próximas entre sí por aplicaciones repetidas del mismo mensurando bajo las mismas condiciones de medición
P.e: Si el valor nominal es de 10 m
  Instr 1: 10 m 10 m y 9,8 m (promedio 9,9333 m) (9,8-10)
  Instr 2: 10 m 10,2 m y 9,8 m (promedio 10 m) (9,8-10,2)
Es más preciso el primero porque repitió 2 veces el mismo valor y su rango es de 0,2 m en el segundo el rango es de 0,4 m

## Slide 11: Exactitud y precisión

## Slide 12: Algunas definiciones
EXACTITUD DE MEDICIÓN: Proximidad de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero del mensurando
ERROR MAXIMO PERMITIDO: Límites de error permitidos (de un instrumento de medida) Valores extremos de un error permitido por especificaciones, reglamentos, etc. para un instrumento de medida dado.

## Slide 13
SENSIBILIDAD: Cociente del incremento de la respuesta de un instrumento de medida por el incremento correspondiente de la señal de entrada

## Slide 14: Sensibilidad de algunos instrumentos

## Slide 15: Ejemplos de medición

## Slide 16: Una resistencia de 1000 Ω medida en un instrumento en el que se obtienen los siguientes valores:
n | Valores leido xi | Errorr absoluto¦xn-xi¦ | Error relativo | (xn-xi)2
1 | 980 | 20 | 0,02 | 400
2 | 990 | 10 | 0,01 | 100
3 | 997 | 3 | 0,003 | 9
4 | 1001 | 1 | 0,001 | 1
5 | 1002 | 2 | 0,002 | 4
6 | 990 | 10 | 0,01 | 100
7 | 1001 | 1 | 0,001 | 1
8 | 1002 | 2 | 0,002 | 4
9 | 980 | 20 | 0,02 | 400
10 | 995 | 5 | 0,005 | 25
Total | 9938 | 74 | 0,074 | 5476
Promedio | X=993,8 | 7,4 | 0,0074 | 54,76

## Slide 17: Muy Exacto y alguna precisión
La varianza es: var(x)=Σ((xn-xi)2 |  | 54,76
La desviación estándar será σ=√var(x)= |  | 7,4

## Slide 18: Exacto y preciso
n | Valores leido xi | Error absoluto¦xn-xi¦ | Error relativo | (xn-xi)2
1 | 1000 | 0 | 0 | 0
2 | 1000 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 0 | 0 | 0
4 | 1000 | 0 | 0 | 0
5 | 1000 | 0 | 0 | 0
6 | 1000 | 0 | 0 | 0
7 | 1000 | 0 | 0 | 0
8 | 1000 | 0 | 0 | 0
9 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 | 1000 | 0 | 0 | 0
Total | 10000 | 0 | 0 | 0
Promedio | 1000 | 0 | 0 | 0
 | x | σ |  | var(x)

## Slide 19: impreciso y muy exacto
n | Valores leido xi | Errorr absoluto¦xn-xi¦ | Error relativo | (xn-xi)2
1 | 950 | 50 | 0,05 | 2500
2 | 990 | 10 | 0,01 | 100
3 | 997 | 3 | 0,003 | 9
4 | 1100 | 100 | 0,1 | 10000
5 | 1002 | 2 | 0,002 | 4
6 | 990 | 10 | 0,01 | 100
7 | 810 | 190 | 0,19 | 36100
8 | 1000 | 0 | 0 | 0
9 | 920 | 20 | 0,02 | 400
10 | 995 | 5 | 0,005 | 25
Total | 9754 | 390 | 0,39 | 152100
Promedio | 975,4 | 39 | 0,039 | 1521

## Slide 20: Preciso pero inexacto
n | Valores leido xi | Errorr absoluto¦xn-xi¦ | Error relativo | (xn-xi)2
1 | 800 | 200 | 0,2 | 40000
2 | 800 | 200 | 0,2 | 40000
3 | 800 | 200 | 0,2 | 40000
4 | 800 | 200 | 0,2 | 40000
5 | 800 | 200 | 0,2 | 40000
6 | 800 | 200 | 0,2 | 40000
7 | 800 | 200 | 0,2 | 40000
8 | 800 | 200 | 0,2 | 40000
9 | 800 | 200 | 0,2 | 40000
10 | 800 | 200 | 0,2 | 40000
Total | 8000 | 2000 | 2 | 4000000
Promedio | 800 | 200 | 0,2 | 40000
 | x | σ |  | var(x)

## Slide 21
LINEALIDAD: Capacidad de un instrumento de medición para proporcionar una indicación que tenga una relación lineal con una magnitud determinada distinta de una magnitud de influencia.
ESTABILIDAD: Aptitud de un instrumento de medida para conservar constantes sus características metrológicas a lo largo del tiempo
HISTERESIS: Tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno. Por extensión se aplica a fenómenos que no dependen sólo de las circunstancias actuales, sino también de cómo se ha llegado a esas circunstancias

## Slide 22
LA RESOLUCION DE UN INSTRUMENTO ES EL MENOR INCREMENTO DE LA VARIABLE BAJO MEDICION QUE PUEDE SER DETECTADO CON CERTIDUMBRE POR DICHO INSTRUMENTO